## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」
프로젝트 13주차
2021. 11. 25.
(프로젝트명) 추력벡터제어기 단종 대체 및 보완 설계
2020254004
손 의 걸

## Slide 2
세부일정
프로젝트 개요
연구 배경
- 단종된 SPM 을 대체하기 위해 인버터 회로의 대한 연구와 기술 개발
- EMI 필터의 발열을 최소화하고, 비용을 절감할 수 있는 방법에 대한 연구
기존 기술의 문제점 및 애로사항
- EMI/EMC를 대비하기 위해 장착하는 필터의 전압 강하로 인하여 발열로 나타나게 됨.
MIL-STD-461F 시험 FAIL시 부품 교환이 어려움
- 기존 인버터 회로에 적용했던 SPM(Smart Power Module) 의 경우 단종되었으며, 높은 지
연시간 및 Rds_ON 값에 의해 발열 및 효율이 떨어지며, 매우 고가의 부품으로 대량 생산에
적합하지 않음
- 발열 대비 설계시 무게가 증가하여, 경량화 설계에 어려움이 있음
EMI 필터 형상
SPM 형상

## Slide 3
세부일정
프로젝트 목표
연구 목표
- 비용 절감을 위한 인버터 회로 개발
- 단종된 SPM과 동등 이상 성능을 낼 수 있고 저렴한 인버터 개발
세부 연구 목표
- MIL-STD-810F 기준 최대 발열량 100℃ 이하
- EMI필터와 MOSFET 내부 저항 20mΩ 이하 (부품 선정 기준)
- 부품 비용 50% 이상 절감
필터 회로
SPM 회로

## Slide 4
세부일정
기존 사양 조사
EMI 필터의 기존 사양
구분 | 이전 설계치 | 목표 성능 | 기타
규격 | MIL-STD-461 | MIL-STD-461 | 동등
입력전압 | 28VDC (16VDC~50VDC) | 28VDC (16VDC~50VDC) | 동등
내부저항 | 60mΩ | 30mΩ 이하 | 동등이상
최대 허용전류 | 20A | 30A 이상 | 동등이상
무게 | 75g | 40g | 동등이상
동작온도 | -55°C to +125°C | -55°C to +125°C | 동등
- 상용으로 개발되어 있는 기존 부품을 최적화 하여 비용 절감
- 부품은 MILITARY 규격을 만족하는 부품을 사용하여, 온도조건 만족

## Slide 5
세부일정
기존 사양 조사
SPM 기존 사양
- 빠른 TURN ON/OFF TIME 으로 손실 최소화
- 낮은 RDS on 으로 발열 및 전력 손실 최소화
- 빠른 스위칭 주파수 허용하여 전력 손실 최소화
- 전원 분리로 구동 노이즈 감쇄
구분 | 이전 설계치 | 목표 성능 | 기타
최대허용전압 | 100VDC | 100VDC | 동등
허용전류 | 50A | 80A | 동등이상
TURN ON TIME | 45nsec | 20nsec | 동등이상
TURN OFF TIME | 350nsec | 200nsec | 동등이상
RDS on | 80mΩ | 20mΩ | 동등이상
스위칭 주파수 | 20KHz MAX | 50KHz MAX | 동등이상
전원 분리 | 1KV 이상 | 3KV 이상 | 동등
동작온도 | -55°C to +125°C | -55°C to +125°C | 동등이상
기타 | 전류 센싱기능 포함 | 전류 센싱 기능 포힘 | 동등

## Slide 6
세부일정
사전기술 조사
사전 기술 조사(EMI 필터)
- EMI 필터의 개발 (MIL-STD-461F CE102 시험 기준)

## Slide 7
사전기술 조사
사전 기술 조사(EMI 필터)
- 유사 제품 형상
적정 코어의 H값 방법 연구.
S capacitor의 선정 방법 연구.

## Slide 8
사전기술 조사
사전 기술 조사(SPM)
- BLDC 모터의 구조

## Slide 9
사전기술 조사
사전 기술 조사(SPM)
- BLDC 모터 구동 방법

## Slide 10
사전기술 조사
사전 기술 조사
N-CH MOSFET를 구동하기 위해 Bootstrap 연구가 필요.

## Slide 11
사전기술 조사
부트 스트랩 원리

## Slide 12
논문 및 사전 기술 조사
Gate 드라이버의 동작 원리와 스위치의 필요성, Floating 전원을 사용하는 BLDC 모터의 전원
회로의 설계 방안과 구동회로의 원가 절감 및 PCB 공간 절약에 도움이 됨.

## Slide 13
예비 설계
부트스트랩 구성 및 원리
그림3. 간단한 구조의 Bootstrap 회로
H
L
방전
충전
ON
OFF
OFF
ON
※회로도면 OrCAD로 작성
부트스트랩 다이오드
부트스트랩 커패시터

## Slide 14
예비 설계
부트스트랩 구성 및 원리
부트스트랩 전압
로드전압
게이트 인가 전압
게이트-소스전압
41.52V
27.12V
3.3V
0.87V
15V
※회로도면 OrCAD, 시뮬레이션 Tool P-spice

## Slide 15
예비 설계
부트스트랩 구성 회로
※회로도면 OrCAD로 작성

## Slide 16
예비 설계
게이트 보호용 다이오드의 선정
제너다이오드 Bias용 저항선정 R16에 걸리는 전압VR=Vboot-{Vz(제너전압)+부하전압}=42.3V-(12V+28V)=2.3V
제너 전류 Iz=10mA로 선정
R16=2.3V/10mA ≒ 230Ω
그림7. IR2110을 이용한 Bootstrap 회로
※회로도면 OrCAD로 작성

## Slide 17
예비 설계
부트 스트랩 다이오드의 선정
FAST 타입의 다이오드 선정

## Slide 18
예비 설계
부트스트랩 캐패시터의 용량 선정
FET CHAGE | 대기전류(HIGH SIDE) | 100V급 | 캐패시터 누설전류 | 스위칭주파수 | 게이트전압 | 부트스트랩 다이오드 | LOW SIDE 전압강하 모터 22m옴, FET 4.5m옴 적용 | Vgs on에 필요한 전압
Qg | Iqbs | Qis | Icbs | F | VCC | VF | VLS | Vmin
0.000000375 | 0.0005 | 5E-09 | 0.0000016 | 50000 | 15 | 1 | 3.9375 | 4
0.25uF의 최대 15배 까지가 적정 용량임. (1uF이 가장 좋음)
계산결과 = 분자 0.000001530064, 분모 = 6.0625
최소 캐패시터 필요 용량 : (분자/분모) = 0.000000252382 (0.25uF)

## Slide 19
시뮬레이션 결과
C=1uF
C=0.1uF
시뮬레이션 결과로는 0.1uF이 우수한 것처럼 판단되나, 계산결과 0.25uF 이상 사용해야 함
(캐패시터의 특성상 오차가 크고, 스위칭 되기 전에 캐패시터 방전이 되어 버릴경우 시스템에 치명적이므로)

## Slide 20
C=10uF
C=4.7uF
시뮬레이션 결과
적정 용량 3.75uF를 초과시 파형이 없어지거나, 원하는 출력을 내지 못함.

## Slide 21
논문 및 사전 기술 조사
EMI CE102 : 관련 자료 없음
전문 컨설팅 업체에 문의한 결과
아트웍등 다양한 구성에서 변수가 많아서 정확한 계산이 되지
않으며, 시험을 통해서만 검증 가능

## Slide 22
필터 회로
제작 후 시험으로 검증

## Slide 23
SPM 회로

## Slide 24
SPM 설계 결과
구분 | 기존 사양 | 목표 | 설계 사양 | 기타
최대허용전압 | 100VDC | 100VDC | 200VDC | 목표 만족
허용전류 | 50A | 80A | 94A | 목표 만족
TURN ON TIME | 45nsec | 20nsec | 18nsec | 목표 만족
TURN OFF TIME | 350nsec | 200nsec | 97nsec | 목표 만족
RDS on | 80mΩ | 20mΩ | 10.6mΩ | 목표 만족
스위칭 주파수 | 20KHz MAX | 50KHz MAX | 50KHz 이상 | 목표 만족
전원 분리 | 1KV 이상 | 3KV 이상 | 3.75Kv | 목표 만족
동작온도 | -55°C to +125°C | -55°C to +125°C | -55°C to +125°C | 목표 만족
기타 | 전류 센싱기능 포함 | 전류 센싱 기능 포힘 | 전류 센싱 기능 포함 | 목표 만족

## Slide 25
세부일정
프로젝트 추진 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사전 기술 조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
요구 사항 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
예비 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
검증방안 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
상세 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Drawing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022년 2월
시험 및 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022년 4월
환경 시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022년 7월
보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022년 7월

## Slide 26
감사합니다